## Slide 1: Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности, связанной с реализацией проекта:
«Комплекс усадебных домов и парковых сооружений (бывший парк «Монрепо» XVIII-XIX вв.)
Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции.»
по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, парк Монрепо

## Slide 2: Сведения об организациях-участниках реализации проекта
Заказчик строительства:
Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит. А.
Тел.: +7(812) 648-02-04
Генеральный подрядчик строительства:
АО «ПО«Возрождение»
Адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4А, лит.А,
пом.1-Н, 2-Н, офис 157
Тел.: (812) 326-85-22
Субподрядчик строительства:
ООО «МАГИСТРАЛЬ»
Адрес198095, Санкт-Петербург, пер. Михайловский, д. 4А, лит. А,
пом. 1-Н,2-Н 81
Тел.: (812) 334 2809, Факс: (812) 334-28-09
Проектная организация по охране окружающей среды:
ООО «ЭМС Инжиниринг»
Адрес: 197371, г. Санкт-Петербург, пр. Королева, д.48, корп. 7.
Телефон: (812) 327-77-97

## Slide 3: Информация о проведении повторных общественных слушаний
Опубликовано в средствах массовой информации:
Газета «Выборг» № 20 (17867) от 16 марта 2018 г.
http://www.gazetavyborg.ru/
Газета «Российская газета» № 57(7520) от 20 марта 2018 г.; http://www.rg.ru/
Газета «Вести» № 20 (4398) от 16 марта 2018 г. http://www.vesty.spb.ru/

## Slide 4: Заключения государственных экспертиз

## Slide 5: Актуализация сведений и документов (т.ч. Федерального агентства по рыболовству)
В проектной документации, без изменения проектных решений, были актуализированы следующие сведения:
Нормативная документация во всех разделах проекта, в соответствии законодательством РФ;
Инженерно-экологические исследования;
Гидрометеорологические изыскания;
Гидрогеологические изыскания;
Геологические изыскания

## Slide 6: Основные цели и задачи
Оценка воздействия объекта на окружающую среду для выявления характера, интенсивности, степени опасности по каждому фактору воздействия;
Проведение оценки последствий воздействия объекта на окружающую природную среду;
Разработка мероприятий по предотвращению или снижению возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду по основным вариантам принимаемых решений и оценка их эффективности и достаточности;
Оценка воздействия при проведении комплекса работ по восстановлению гидротехнических сооружений в водной акватории парка Монрепо.

## Slide 7: Ситуационная карта-схема расположения реставрируемых объектов

## Slide 8: Современное состояние береговых сооружений
Пирс № 1 (пристань о. Палатки)
Общее состояние – неудовлетворительное (значительные разрушения каменной кладки и лестницы).
Пирс № 2 (главная пристань)
Общее состояние – неудовлетворительное (разрушение ж/б плиты основания, проседание конструкции).
Пирс № 3 (пристань для лодок № 1)
Общее состояние – неудовлетворительное (вымывание грунта, разрушение каменной кладки, часть конструкции утрачена полностью).
Пирс № 4 (пристань для лодок № 2)
Общее состояние – удовлетворительное (незначительное разрушение бетонной плиты, трещины в покрытии).
Паромная переправа
Общее состояние –неудовлетворительное. (Каменная кладка, обрамляющая площадки – утрачена. Декор и технологические элементы парома-утрачены. Сохранились только ступени.)
Notes: Вставить фото нынешнего состояния

## Slide 9: Современное состояние береговых сооружений
Дамба Розенталь
Состояние дамбы неудовлетворительное (проседание конструкции, откосы сильно заросли самосевом, сорной растительностью).
Земляная дамба
Состояние дамбы неудовлетворительное (общее значительное проседание дамбы, в местах прохода дренажных труб просадки и промоины).
Линия берегоукрепления
Общее состояние – удовлетворительное (валуны вдоль берега образуют естественный прибрежный ландшафт).

## Slide 10: Современное состояние береговых сооружений
Окаймляющие укрепления берегов о. Палатки, Колонны и Пампушинки
Конструкции в виде каменной кладки на естественном основании; часть участков окаймляющего укрепления разрушена полностью, вымытые грунты образовали отмели, местами укрепление берегов островов практически полностью заросло деревьями, кустарниками и травой.
Укрепления берега набережных
Конструкции в виде каменной кладки на естественном основании, состояние набережных неудовлетворительное (оползание грунтов, разрушение каменной кладки (местами полностью), искажение исторической линии набережных, проседание дорожек).
Обширные заболоченные участки вдоль берега стали местом размножения насекомых. Большая прибрежная часть акватории у острова Людвигштайн заилена. Наблюдается значительный процесс заболачивания и обмеления прибрежной части у дамбы Розенталь.

## Slide 11: Технология производства работ
Проектом предусматривается:
Проведение работ по берегоукреплению с восстановлением исторической береговой линии;
Восстановление четырех пирсов и причалов паромной переправы;
Восстановление Дамбы Розенталь и Земляной дамбы;
Выполнение дно-углубительных работ вдоль побережья.
Разборка существующей дамбы Розенталь
Выемку грунта дамбы Розенталь производиться с берега экскаватором ЕК-8 пионерным способом в направлении с северо-востока. Вынимаемый грунт складируется вблизи производства работ по выемке для дальнейшего использования при образовании территории. Вынимаемы грунт с тела дамбы был проверен по агрохимическим и токсикологическим показателям инструментальным методом. Получены соответствующие протоколы, подтверждающие безвредность грунта, что не мешает повторному использованию на территории парка.
Краснокнижные растения
На момент проведения общественных обсуждений были получены Разрешения на изъятие и оборот растения занесенного в Красную книгу Л. О. Кувшинки четырехгранной (Nymphaea tetragona Georgi) в Комитете по природным ресурсам Л.О.
Изъятие запланировано на май 2018 г.
Пересадка после проведения дноуглубительных работ.

## Slide 12: Оценка воздействия на окружающую среду в период проведения строительных работ
Намечаемая деятельность проектируемого объекта связана с привносимым в окружающую среду:
дизельный генератор;
водная техника;
строительная техника;
автотранспорт;
сварочный пост;
газовая резка металлов;
дноуглубительные работы;
При строительстве проектируемого объекта источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух могут являться:
химическими веществами в виде выбросов в атмосферный воздух;
образованием отходов;
шума, создаваемого водной техникой при дноуглублении, автотранспортом, проезжающего на территорию объекта
Качество атмосферного воздуха ,при выполнении мероприятий по охране окружающей среды от негативного воздействия, будет соответствовать требуемым санитарно-гигиеническим нормативам для населенных мест.
Notes: Качество атмосферного воздуха ,при выполнении мероприятий по охране окружающей среды от негативного воздействия на атмосферный воздух, соответствует требуемым санитарно-гигиеническим нормативам для населенных мест.

## Slide 13: Оценка воздействия на водные объекты
В ходе производства работ возможны следующие негативные воздействия на водный объект:
- образование шлейфов замутнения, уменьшающих прозрачность воды и, соответственно, ухудшающих условия обитания планктона и бентосных сообществ.
- возрастание концентрации взвешенных наносов в воде способно вызвать респираторную недостаточность рыб, моллюсков и других обитателей водной среды.
- при осаждении взвешенных наносов из шлейфов замутнения происходит отложение твердого материала на дне, причем при толщине осаженного слоя, равной или превышающей 5 мм, зообентос подвергается повреждению.
- возможное загрязнение нефтепродуктами, используемыми при работе судов и технических плавсредств.
- нахождение судов на акватории.
Перечисленные факторы опасного воздействия следует отнести к категории временного ухудшения условий обитания водных организмов, в том числе рыб.

## Slide 14: Оценка воздействия на водные объекты
Одним из важнейших факторов поддержания состояния окружающей среды является создание эффективной системы эколого-технологического контроля в период производства строительных работ (гидромеханизированных работ на акватории) и системы экологического мониторинга окружающей среды.
В соответствии с Руководством «ХЕЛКОМ по размещению извлеченного при дноуглублении материала в море» от июня 2007г. на период дноуглубительных работ и отвозки грунта на подводный отвал были проведены инженерно-экологические изыскания.
Согласно лабораторным исследованиям, донные отложения относятся к чистым и могут использоваться без ограничения.

## Slide 15: Подводный отвал для размещения грунта

## Slide 16: ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ
В соответствии с рекомендациями и требованиями СНиП 11-102-97, других нормативных документов в процессе проведения строительных работ предусмотрен инструментальных контроль качества окружающей среды.
Мониторинг состояния водного объекта | Поверхностный водный слой | Наличие/отсутствие загрязнения | Гидрохимические, гидрологические, гидробиологические наблюдения. | Существует Полная и сокращенная программы наблюдений за загрязнением. Контролирующие параметры определяются в соответствии с ГОСТ 17.1.3.08-82 | Подводный отвал донных отложений, прибрежная зона | За 10 дней до начала работ ежеквартально в течение проведения работ, через 10 дней после окончания работ
Мониторинг за состоянием популяций охраняемых видов водных растений | Популяции охраняемых видов водных растений | Сокращение популяции в зоне воздействия | Визуальные наблюдения | Численность, видовой состав | Прямая зона воздействия | В подготовительный период проведение мероприятий по пересадке объектов растительного мира, занесенных в Красную книгу

## Slide 17: Карта схема экологического мониторинга

## Slide 18: Аварийные ситуации
В случае возникновения аварийных ситуаций принять срочные меры по локализации аварийной ситуации, предотвращению ее дальнейшего развития. Всю информацию о месте ЧС передать представителям контролирующих природоохранных органов (Росприроднадзора, Росрыболовства), входящих в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
При соблюдении проектных решений вероятность возникновения аварийной ситуации на проектируемом объекте сведена к минимуму.

## Slide 19: Вывод
На основании оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду проектируемого при строительстве и эксплуатации гидротехнических сооружений можно сделать следующие выводы:
Расчеты выбросов и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, выполненные с помощью утвержденных к применению методик и программ, свидетельствуют, что максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ не превышают 0,8 ПДК на расстоянии проектируемого объекта с учетом фоновых концентраций по всем выбрасываемым веществам, что соответствует требуемым санитарно-гигиеническим нормативам качества атмосферного воздуха для населенных мест.
Ожидаемое акустическое воздействие на границе жилой застройки не превысит предельно допустимые значения, установленные СН 2.2.4/2.1.8.562-96
На территории проектируемого объекта предусмотрен своевременный сбор и удаление отходов производства и потребления, образующихся в процессе строительства с передачей на размещение и использование лицензированным организациям.

## Slide 20
Мероприятия по охране и рациональному использованию земель при строительстве включают сохранение снятого верхнего растительного слоя почвы для последующего его использования, на благоустройство территории.
Выполнение ряда мероприятий, исключающих попадание ГСМ на землю, организация мест временного хранения (МВХ) строительного мусора позволит предотвратить загрязнение поверхностных и подземных вод. Соблюдение норм и правил по обращению с отходами производства и потребления I-V класса опасности для окружающей среды позволит свести к минимуму негативное воздействие отходов на окружающую среду;
Применение мероприятий по защите береговой линии биологическим способом позволят предотвратить разрушения и размывы берега вследствие самых различных воздействий окружающей среды и человека.
При проведении работ по реставрации гидротехнических сооружений соблюдается режим хозяйственной деятельности, установленный в водоохраной зоне бухты Защитной;
Непосредственного воздействия на биоценозы ближайших ООПТ из-за удаленности (13 км.) участка строительства не ожидается.
С 2015 г. актуализированы все сведения об окружающей среде данного района, на основании чего была подтверждена неизменность принятых проектных решений.
Так же были получены все необходимые заключения и ответы для их воплощения.

## Slide 21: Спасибо за внимание!