## Slide 1
Комплекс крепостных построек и
сооружений на острове.
Реставрация с приспособлением под музейно-
выставочные функции
Адрес: Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1

## Slide 2: Сведения об организациях-участниках реализации проекта
Заказчик строительства:
Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга
Адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д.9, лит. А.
Тел.: +7(812) 648-02-04
Генпроектные организации:
Консорциум ЗАО "Новая Эра"
Адрес: 195221, Санкт-Петербург, ул. Замшина, д. 15
Тел.: (812) 590-86-01, Факс: (812) 290-97-73
ООО "Архитектурное бюро "Литейная часть-91"
Адрес: 191104, Санкт-Петербург, Манежный пер., д.1/4, п.1
Тел.: (812) 2754408, Факс: (812) 2729754
1

## Slide 3: Аннотация
Комплекс крепостных построек и сооружений на острове.
Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции.
Адрес объекта: Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1.
Проектирование ведется в рамках реализации про-граммы «Сохранение и использование культурного наследия в России».
Государственный заказчик – Министерство культуры Российской федерации в лице Фонда инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга.
Финансирование проекта ведется за счет средств государственного займа между Российской федерацией и Международным банком реконструкции и развития (далее – МБРР).
Проектные работы выполнены в соответствии с Заданием на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской федерации № 06-06/14-26 от 10.12.2014г, выданным Департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия при Комитете по культуре Ленинградской области.
Краткая характеристика объекта
Объект «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове», расположенный по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1, является объектом культурного наследия федерального значения в соот-ветствии с Постановлением СМ РСФСР №1327 от 30.08.1960г.
Границы территории объекта культурного наследия «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове» установлены в соответствии с приказом комитета по культуре Ленинградской области № 22 от 18 июля 2013г.
Ситуационный план
Объект проектирования расположен в г. Выборге на остове Замковый в Крепостном проливе, располагаемом между Северной гаванью и Южной гаванью Выборгского залива.
Гранитная скала в основании острова, до интенсивного освоения человеком была размером 90 х 70 м и имела форму неправильного четырехугольника. Северо-восточная часть острова представляет собой гранитную возвышенность и поднимается над уровнем залива на 7-10 метров. Верхняя граница склона островной возвышенности в настоящее время прослеживается только в закругленной северо-западной стороне. Линия южного берега ранее находилась на 12-15 м ближе к центру острова и с течением времени была отодвинута земляными насыпями в сторону моря. В настоящее время остров имеет в плане форму неправильного овала размером 175х125 метров.
Территория объекта расположена в водоохраной зоне и прибрежной полосе Выборгского залива.
Соединение острова с материком осуществляется по Дамбе въездной, которая выходит на Крепостной мост, который в свою очередь, соединяет Северную часть города Выборга с Центральной частью.
2

## Slide 4
Площадь земельного участка острова, на котором расположен Комплекс крепостных построек и сооружений, составляет 15,122 га.
Площадь территории объекта в границах проектирования 2517м2 (2,517 га).
В состав работ по проектированию входит:
Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции исторических зданий Выборгского замка:
Дом наместника;
Цейхгауз (1-й, 2-й и 3-й корпуса).
Благоустройство следующих территорий:
предмостовой площадки (площадка перед Домом намест-ника);
площадки между Домом наместника и первым корпусом Цейхгауза с каменным спуском с крепостного западного вала;
часть Нижнего двора между корпусами Цейхгауза и зданием администрации музея (тюрьма).
Укрепление и реставрационный ремонт:
участков Вала крепостного, примыкающих к торцам Дома наместника;
участка фасадной стены здания тюрьмы, примыкающей к 3-му корпусу Цейхгауза (полукруглый объем).
Цели проведения реставрационных работ является сохранение, реставрация и благоустройство объектов Выборгского замка – единственного в России образца скандинавской оборонительной архитектуры средневековья, одного из главных объектов туристи-ческого интереса в Выборге.
Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции объектов Выборгского замка в рамках настоящего проектирования, позволят ввести новые объекты культурно-познавательного туризма, расширить основную деятельность музея «Выборгский замок» с предоставлением сопутствующих услуг и улучшением условий приема посетителей.
Пользователь объекта - ГБУК ЛО «Музейное агентство» с пере-дачей прав ГБУК ЛО «Историко-архитектурный музей-заповедник «Выборгский замок» и историко-этнографический музей-заповедник «Ялкала» по распоряжению Правительства ЛО от 15.06.2015г №197-р «О реорганизации Государственного бюджетного учреждения культуры ЛЛ «Музейное агентство».
Основной вид разрешенного использования земельного участка – под комплекс крепостных построек и сооружений на острове.
Проектирование объекта проводилось в соответствии с федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации.
Схема расположения объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове» (адрес объекта: Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1)
1. Цейхгауз (1-й корпус).
2. Цейхгауз (2-й корпус).
3. Цейхгауз (3-й корпус).
4. Тюрьма. 5. Арсенал (первый корпус).
6. Арсенал (второй корпус). 7. Винный погреб. 8. Башня Олафа. 9. Корпус Восточный. 10. Корпус Западный. 11. Корпус Южный. 12. Башня Райская (Круглая). 13. Башня Сапожника. 14. Дом Наместника. 15. Крыльцо с лестницей
под башней Олафа. 16. Фортификационные
сооружения Кузнечного дворика. 17. Бастион южный. 18. Погреб на Верхнем дворе.
19. Погреб под башней Олафа. 20. Стена юго-западная. 21. Дамба въездная. 22. Бастион восточный.
23. Вал крепостной
(с элементами бруствера и
валганга).
3

## Slide 5
Выборгский замок
Краткие историко-архивные и библиографические сведения об объекте культурного наследия.
Комплекс крепостных построек и сооружений на острове в г. Выборге (Выборгский замок) — это единственный в России образец скандинавской оборонительной архитектуры сред-невековья, соединяющий в себе черты памятника фортифи-кационной и гражданской архитектуры, облик которого скла-дывался на протяжении XIII-XIX вв., что обусловлено разви-тием военной техники и постоянным совершенствованием фортификационного искусства, и принадлежал в свое время разным военным ведомствам трех государств – Швеции, России и Финляндии.
Выборгский замок был заложен шведами в 1293 г. на острове (Замковый остров), запиравшем выход из западного русла реки Вуоксы в Финский залив. За овладение бассейном р. Вуоксы в XII в. началась борьба между Швецией и Великим Новгородом. Весной 1298г шведский полководец Торкель Кнутссон возглавил поход в Карелию, во время которого на острове Крепостного пролива и был заложен замок, и назван Выборг – «Святая крепость». Одна из целей похода заключа-лась в завоевании карел и распространении христианства. Возведение замка имело для Швеции огромное военно-стратегическое значение - закрепление за страной территорий на Вуоксе, в Карельском перешейке, - на важных торговых путях у места основания замка (вблизи этого места находилась оконечность, некогда соединявшая Ладогу с Балтийским морем) и контролирование движения по этим путям.
По периметру острова построили стену с зубцами, а внутри нее из гранитных камней сложили четырехгранную башню с галереей боевого хода. Название своё она получила в честь короля норвежского Олафа II Харальдсона, башня Святого Олафа. Постепенно на острове появлялись дополнительные постройки, так как это было необходимо для жизнеобеспечения не только наместника, солдат, но и для работы прислуги. Наивысшего расцвета Выборгский замок достиг в 40-е годы XIV столетия, в период наместничества Карла Кнутссона Бунде. Остров был увеличен искусственно. Построены дополнительные сторожевые башни и новая оборонительная стена по всему периметру острова. Этот период можно охарактеризовать, как второй этап фортификационного строи-тельства. Дальнейшие изменения Выборгский замок претерпе-вает после проверки королем Густавом Вазой пограничных рубежей. В это время он несколько дней провёл в замке. Реконструкция башни Св. Олафа начинается в 1561 и длится до 1564 года. В XVIIIв., ремонтировались стены после осады Выборга, войсками Петра I. Значительной переделке подвер-глись главный корпус и башня Св. Олафа в конце XIXв. Причиной этому был пожар 7сентября 1856года. Выгорела вся башня изнутри, обрушились перекрытия главного корпуса. Без малого сорок лет эти помещения простояли в запустении. И только в конце XIX века начались восстановительные работы. В 1891-1894 гг. была проведена реконструкция замка. В основ-ном, сегодня Выборгский замок имеет тот вид, который он получил в ходе этих работ.
В 1944–1964 гг. в замке находился военный гарнизон.
В 1964 г. замковый комплекс передан обществу охраны памят-ников и музею, начались реставрационные работы. В декабре 1999 года по приказу Комитета по культуре Ленинградской области музей получил новое наименование – Государственный музей «Выборгский замок». В настоящее время Выборгский Замок открыт для посещения.
Неотъемлемой частью исторического фортификационного комплекса являются здания Дом наместника и Цейхгауз.
Вид замкового острова с птичьего полета. 1920-е гг..
Генеральный план Шлосского острова. 1890 г.
Выборгский замок. Фрагмент плана. 1797 г.
План Шлосской крепости Выборга. 1763 г.
План Выборгского замка. 1615 г.
4

## Slide 6
Схема планировочной организации земельного участка
Пространственная и функци-ональная организация террито-рии.
Проектными решениями не изме-няют исторически сложившееся местоположение зданий на ост-рове.
В рамках приспособления объ-екта под современное использова-ние в части схемы планировочной организации земельного участка предусматривается:
незначительное понижение планировочных отметок Нижнего двора вдоль дворовой стены 1-го корпуса Цейхгауза и в арочном проходе Дома наместника;
благоустройство территории, прилегающей к Дому наместника и территории Нижнего двора (между Домом Наместника, юж-ной оборонительной стеной (Сте-на юго-западная), корпусами Цейхгауза и зданием админист-рации музея (тюрьма)), с устрой-ством мощения пешеходных зон булыжником и гранитной брус-чаткой в соответствии с иконо-графическими и архивными ма-териалами с целью комфортного перемещения по территории маломобильных посетителей;
организация рельефа в грани-цах проектирования с целью орга-низации водоотвода ливневых стоков с применением водоот-водных лотков, перекрытых чу-гунными решетками.
реставрация и реконструкция лестниц Дома наместника и лест-ницы, ведущей на Крепостной вал,
обеспечение объектов проекти-рования современными инженер-ными коммуникациями.
въезд автомобильного транс-порта на территорию объекта не предусматривается, возможен въезд только транспорта служб спасения и обслуживающей тех-ники в экстренных случаях.
5

## Slide 7
План благоустройства
6

## Slide 8
Планы и разрезы Дом наместника. Чертеж. 15.05.1898 г.
Вид на Дом наместника и Цейхгауз с юго-востока. Фотогрфия. 1908 г.
Дом наместника (реставрация с приспособлением)
Краткие исторические сведения
Дом Наместника (дом губернатора, государев дом, губернс-кая (затем - гарнизонная) канцелярия, ордонансгауз, комен-дантский дом, каменная связь № 51) является неотъемлемой частью комплекса крепостных построек и сооружений Замко-вого острова в г. Выборг.
Первооснову здания составляет оборонительный комплекс, возведенный в сер. XVI- нач. XVII вв. при модернизации ук-реплений замка под артиллерийскую оборону на месте воротной Пожарной башни XV в.
В начале XVII века приворотный комплекс был преобра-зован в единый комплекс, служивший одновременно входом в замок, его оборонительным элементом, и при этом приспо-собленный под жилье.
В 1634 году оно стало называться Домом наместника, с 1640-х годов служило резиденцией выборгского губернатора. С 1750-х годов в здании разместилась губернская канцелярия, а с 1799г-ордонансгауз. Позже в здании размещалось комен-дантское управление.
В 1890-х гг. жилой этаж был переоборудован под офицер-ские квартиры. В 1920-30-х гг. в здании располагались учреж-дения финской военной администрации. В период боевых действий 1939-1940 годов здание получило значительные повреждения. В марте 1940 года оно горело, были утрачены полностью крыша, деревянные перекрытия, практически все заполнения оконных и дверных проемов. Дом был отремон-тирован финскими военными зимой 1942 год. В послевоен-ный период здание использовалось под квартиры советских офицеров.
До 1980-х годов здание использовалось под жилые квар-тиры. Внешний облик здания не претерпел существенных изменений.
В 1925-1930-х годах проводились исследования строений замка под руководством О.-И. Меурмана. В 1974 г. Трестом «Росреставрация», Ленинградской областной специальной научно-реставрационной производственной мастерской был выполнен архитектурно-археологический обмер, зондажи и шурфы, архивные и натурные исследования здания Дома наместника под руководством архитектора И.А. Хаустовой. В 1986-1987 годах сотрудниками Ленинградского филиала про-ектного института по реставрации памятников истории и культуры "Спецпроектреставрация" были выполнены иссле-довательские и реставрационные работы по зданию Дома наместника.
На сегодняшний день здание используется как Музей подводной археологии, в помещении под аркой – сувенирный магазин.
Вид на северо-восточный фасад Дома наместника. Фотография. Фрагмент. 1930-е гг..
Вид на южный фасад Дома наместника. Фотография. Фрагмент. 05.10.1941 г.
7

## Slide 9
Дом наместника. Фото. Современное состояние.
8

## Slide 10
Пространственная и функциональная организация зданий
Проектом предусматривается приспособление Дома наместника под информационно-туристический центр с полноценным функционирующим музейным пространством. Помещении со входом из ароч-ного проезда предлагается использовать как сувенирный магазин.
Проектом предусматривается выделить в составе помещений Дома наместника следующие группы:
Подвал.
С-З часть - помещение магазина сувениров в подвале со входом из арочного проезда. Ю-В часть- водомерный узел.
1 этаж.
С-З часть - музеефицируемые помещения (бойничные камеры) без доступа посетителей. Ю-В часть - лестничный холл, помещение охраны, служебный санузел, комната уборочного инвентаря.
2 этаж.
Лестничный холл; помещение кассы с информационным центром; постоянная музейная экспо-зиция с возможностью проведения временных выставок; кабинет экскурсоводов и комната отды-ха экскурсоводов; тамбур.
Дом наместника. Проектные решения. Поэтажные планы.
Дом наместника (реставрация
с приспособлением)
9

## Slide 11
Дом наместника. Проектные решения. Реставрация фасадов и интерьеров.
Схемы планов.
Дом наместника (реставрация с приспособлением)
Дом наместника. Проектные решения. Реставрация фасадов и интерьеров. Лестничный спуск Л-4н. План мощений у северного фасада.
10

## Slide 12
Дом наместника. Проектные решения. Главный фасад.
Дом наместника (реставрация с приспособлением)
Реставрация здания осуществляется на основании иконографического
материала конца XIX в (1898г)
Фасады (все работы предусмотрены по разработанным методикам):
Усиление фундаментов и их гидроизоляция с устройством глиняного замка.
Реставрация бутовой кладки стен с восстановлением камней и заменой в местах утрат и повреждений, восполнение и укрепление раствора в швах кладки, инъектирование трещин, биоцидная обработка камня, гидрофо-бизация кладки.
Реставрация штукатурного слоя и кирпичной кладки стен и карниза (расчистка от окрасочных слоев, антисептическая обработка кладки, уда-ление высолов, вычинки, восполнение утрат кирпича, инъекционное ук-репление кладки), усиление несущих стен путем установки металличес-ких тяжей, стягивающих стены здания (ниже уровня чердачного перекры-тия в уровне тяги), и путем установки спиральных анкеров на участке сте-ны Ю-В фасада здания, восстановление утрат штукатурки известково-песчаными растворами; в арочном проезде с оштукатуриванием стен са-нирующими составами, дальнейшая окраска стен известковыми крас-ками.
Ремонт с усилением кирпичного свода в арочном проезде.
Раскрытие заложенного оконного проема на юго-западном фасаде здания.
Восстановление входных дверей по существующим образцам.
Демонтаж металлических решеток в оконных проемах, замена заполне-ний с восстановлением исторического рисунка расстекловки с устройст-вом необходимой сигнализации.
Реставрация сохранившихся металлических элементов по фасадам.
Реставрация козырька и кованых навесов ворот.
Реконструкция крылец, замена металлического ограждения крыльца глав-ного входа в соответствии с иконографическим материалом; устройство ограждений на двух других крыльцах; устройство площадки-отстойника у эвакуационного крыльца с С-З фасада.
Устройство в арочном проезде новых деревянных ворот с зашивкой под елку с использованием сохранившихся подпятников и восстановлением их в местах утрат по аналогам; восстановление металлической герсы по сохранившимся историческим аналогам.
Восстановление оголовков дымовых труб в соответствии с иконографи-ческими материалами.
Ремонт конструкции крыши с реставрацией части деревянных элементов стропильной системы (протезирование, замена, усиление узлов соедине-ний элементов в необходимых местах, обработка антипиренами и анти-септиками), замена обрешетки и кровельного покрытия; устройство нор-мативного водоотвода с увеличением водосточных труб и изменением направлений их изливов; устройство жалюзийных решеток на слуховых окнах.
Дом наместника. Проектные решения. Дворовые фасады.
11

## Slide 13
Дом наместника. Проектные решения. Цветовое решение фасадов.
Дом наместника (реставрация с приспособлением)
12

## Slide 14
Перепланировка части помещений в соответствии с прис-пособлением.
Демонтаж старых перегородок.
Установка новых каркасных перегородок из гипсокартона; в помещении экспозиции 2-го этажа в рамках проведения противопожарных мероприятий установка светопроз-рачной перегородки.
Демонтаж бетонной обоймы в помещении подвала в Ю-В части здания, выполненной в ходе прежних ремонтных работ.
Устройство гидроизоляции стен в помещениях подвала.
Реставрация валунной и открытой кирпичной кладки, штукатурного слоя отделки помещений в соответствии с разработанными методиками; консервация сохраняемых гранитных стен и открытой кирпичной кладки стен и росписи на стене.
Сохранение, реставрация и консервация исторической гранитной кладки сводов помещений.
Усиление части перекрытия 1-го этажа.
Реставрация штукатурки и кирпичной кладки камина.
Реставрация кирпичных, мраморных и гранитных полов; устройство пандуса в лестничном холле 1-го этажа.
Замена существующих в части помещений паркетных по-лов на дощатые.
Ремонт главной лестницы с сохранением существующего ограждения, реставрация мраморной облицовки ступеней и покрытия площадок; установка гусеничного подъемника для подъема МГН.
Ремонт кирпичной лестницы в боевую камеру и ее ограж-дения, устройство нового ограждения для спуска в другую камеру по аналогу существующего.
Замена металлических стремянок в камеры на новые.
Установка новых деревянных дверей по аналогу сущест-вующих.
Устройство в помещениях 2-го этажа подшивного дере-вянного потолка ≪в елку≫ по металлическому каркасу с обработкой огнезащитными материалами; в остальных помещениях ремонт штукатурки потолков.
Цветовое решение отделки интерьеров (полы, потолки, стены, окна и двери, металлические элементы) согласо-вывается с Госорганом по сохранению объектов культур-ного наследия.
Дом наместника. Интерьеры.
13

## Slide 15
Планы 1, 2, 3 корпусов Цейхгауза. Чертеж. 15.05.1898 г.
Вид на 2 и 3 корпуса Цейхгауза (слева) и Тюрьму (справа) с юга. Фотогрфия. 1920-30-е гг..
Цейхгауз (реставрация с приспособлением)
Краткие исторические сведения
Цейхгауз, состоящий из трех корпу-сов, расположен в Нижнем дворе зам-кового каре. Здания являются частью дугообразного в плане комплекса ка-менных построек, расположенных на С-З низменной террасе острова и огра-ничивающих с внешней стороны тер-риторию Нижнего двора. Внешняя за-падная стена зданий цейхгауза имеет в своей основе часть второго каменного оборонительного пояса замка, возведен-ного в середине XV в. в Ю-З части острова. При модернизации укреплений замка под артиллерийскую оборону в XVI в. она вошла в новую наружную каменную стену, дугой охватившую западный и северный берега острова. К началу XVII в. изнутри к ней были при-строены каменные строения. В резуль-тате, застройка северной стороны Ниж-него двора приобрела композиционную завершенность и превратилась в сплош-ной ряд поставленных вплотную друг к другу каменных строений. В XVIIIв. здания цейхгауза, использовалось под провиантский склад. Во второй полови-не XIX в. все 3 корпуса цейхгауза, бы-ли капитально перестроены и заняты складами артиллерийского гарнизона, денежною казной, провиантскими мага-зинами и арестантами гражданского ве-домства.
После 1918г. - военные склады фин-ской армии. До 1960-х гг. здание про-должало использоваться под воинский склад. После вывода из замка воинских частей и складов, здание остается прак-тически без использования и поддержи-вающего ремонта. Реставрационные ра-боты по объекту не проводились.
Вид на 1 корпус Цейхгауза с юга. Фотография. Фрагмент. 11.05.1943 г.
Фасады 1, 2, 3 корпусов Цейхгауза. Чертежи. 15.05.1898 г.
14

## Slide 16
Цейхгауз. Фото. Современное состояние.
15

## Slide 17
Пространственная и функциональная организация зданий
Проектом предусматривается выделить в составе помещений Цейхгауза следу-ющие группы: постоянная музейная экспозиция, залы для устройства музейно-выставочного пространства, помещения для приема посетителей, комплекс тех-нических помещений, буфет.
Зона приема посетителей расположена на втором этаже 1 корпуса и включает в себя: вестибюль, гардероб и санузлы.
Выставочные залы располагаются в пространствах: 1 корпус - второй и третий этажи; 2 корпус – первый и второй этажи; 3 корпус – часть помещений первого и второго этажей.
Буфет на 38 мест расположен в правой части 1 корпуса на первом этаже и име-ет отдельный вход с восточного фасада. В буфете предусмотрен обеденный зал служебные помещения.
К техническим помещениям и помещениям жизнеобеспечения здания относят-ся электрощитовая и расположенные на первом этаже 1 корпуса служебные помещения буфета. Доступ и загрузка к служебным помещениям буфета осуществляется непосредственно с улицы в торцевой стене здания (между осями В-А). Уровень пола в 1 корпусе первого этажа понижается на 250 мм для увеличения высоты помещений, что необходимо для нормального исполь-зования помещений в современных условиях. На втором и третьем этажах 1 кор-пуса Цейхгауза в отдельных помещениях расположены венткамеры.
Цейхгауз. Проектные решения. Поэтажные планы.
Цейхгауз (реставрация
с приспособлением)
16

## Slide 18
Цейхгауз. Проектные решения. Реставрация фасадов и интерьеров. Схема этажей.
Цейхгауз (реставрация с приспособлением)
17

## Slide 19
Цейхгауз. Проектные решения. Главный фасад.
Цейхгауз (реставрация с приспособлением)
Цейхгауз. Проектные решения. Дворовый фасад.
18
Реставрация кирпичной кладки стен и карниза (цейхгауз и фрагмент стены полукруглого объема корпуса тюрьмы) с заменой и восстановлением в местах повреждений, разрушений и утрат (очистка поверхности от слоев обмазки и побелки, удаление высолов и биопоражений, антисептическая обработка поверхности кирпича, докомпановки, вычинки, замена кирпича в необходимых местах, инъекционное укрепление в местах трещин, восстановление раствора в швах с использованием известково-цементных растворов), консервация кладки (выпол-нение известково-меловой обмазки в случае необходимости).
Замена столярных заполнений оконных проемов с восстановле-нием исторического рисунка расстекловки; реставрация сохра-нившихся деревянных ставень с сохранением и реставрацией ме-таллического декора (жиковин) с подбором запорной фурнитуры по историческим аналогам.
Восстановление входных дверей по существующим образцам с сохранением металического декора (жиковин) с подбором запор-ной фурнитуры по историческим аналогам.
Устройство новой конструкции крыши с сохранением истори-ческих отметок (в 1-ом и 2-ом корпусе сохранение деревянной стропильной системы, в 3-ем корпусе - устройство металличес-кой стропильной системы).
Восстановление исторических слуховых окон и труб на крыше, устройство выхода на кровлю.
Реставрация сохранившихся металлических элементов (анкеров) на фасадах.
Реставрация здания осуществляется на основании иконографического материала конца XIX в. (1898 г.)
Фасады (все работы предусмотрены по разработанным методикам) .
Реставрация гранитного цоколя с восстановлением утрат.
Реставрация бутовой кладки стен с восстановлением и заменой в местах утрат и повреждений (цейхгауз и фрагмент стены полукруглого объема корпуса тюрьмы) с удалением биопоражений, антисептической обработкой кладки, усилением и инъекционным укреплением кладки в местах трещин, гидрофобизацией кладки, восполнение утрат раствора в швах кладки известково-песчаным раствором.

## Slide 20
Цейхгауз. Проектные решения. Цветовое решение фасадов.
Цейхгауз (реставрация с приспособлением)
19

## Slide 21: Цейхгауз. Интерьеры.
Архитектурное решение интерьеров (внутренняя отделка)
Проектом приспособления предусматриваются следующие мероприятия по интерьерам:
Перепланировка части помещений в соответствии с приспособлением, с демонтажем старых перегородок и установкой новых из кирпича и каркасных из гипсокартона.
Демонтаж полов, деревянных балок перекрытий, части металлических балок перекрытий 2-го и 3-го этажей корпуса 1, 2-го этажа корпуса 2, 1-го и 2-го этажей корпуса 3; деревянных лестниц, деревянного тамбура во 2-ом корпусе, элементов стропильной системы и кровли.
Гидроизоляция стен и полов.
Устройство монолитных ж/б стен эвакуационной лестничной клетки в 3-ем корпусе.
Перекладка перемычки одного арочного проема в центральной части 1-го этажа 1-го корпуса для увеличения высоты по современным нормам и правилам.
Замена части существующих металлических двутавровых балок (по расчету), реставрация сохраняемых.
Устройство новых монолитных железобетонных перекрытий по металлическим балкам. Металлические балки для имитации деревянных балок, обшиваются деревянными панелями, обработанных огнезащитным составом.
Понижение отметок уровня поля на 1-ом этаже 1-го корпуса, выведение полов 3-го этажа Цейхгауза на еди-ную отметку с полами 2-го этажа двух других корпусов здания.
Устройство монолитной плиты пола 1-го этажа.
1 корпус Цейхгауза. Проектные решения. Интерьеры. Развертки стен помещений.
1 корпус Цейхгауза. Фото. Интерьеры (современное состояние).
20

## Slide 22: Цейхгауз. Интерьеры.
Раскрытие заложенных дверных проемов с усилением перемычек.
Устройство внутренней металлической лестницы в 2-м корпусе с обшивкой всех элементов деревянными панелями, для имитации деревянной лестницы, ограждение – остекленное с металлическими стойками и поручнем. Деревянная лестница в корпусе 1, указанная в охранном обязательстве, не является истори-ческой (возведена в послевоенный период со смещением исторического местоположения).
Устройство новых тамбуров в витражных конструкциях во 2-ом и 3-ем корпусах.
В 3-ем корпусе устройство новой противопожарной бетонной лестницы и монолитной ж/б шахты для лифта.
Устройство полов из керамогранита с фактурой, имитирующей деревянные доски.
Отделка стен помещений технического и хозяйственного назначения в виде облицовки керамической плит-кой, покраской масляными и водными составами; сохранение существующей каменной отделки стен в остальных помещениях.
Проектом реставрации интерьеров предусматривается:
Реставрация валунной и кирпичной кладки, отделки стен в соответствии с разработанными методиками с расчисткой от поздних побелок и штукатурных слоев, удаление высолов, восполнение в местах утрат и замена в местах повреждений с вычинками, инъекционное укрепление кладки в местах трещин, воспол-нение утрат раствора в швах кладки, гидрофобизация кладки.
Реставрация гранитных и кирпичных опорных столбов.
Реставрация гранитной лестницы.
Сохранение в выставочных залах кирпичной и гранитной кладки стен.
Цветовое решение отделки интерьеров (полы, потолки, стены в остальных помещениях, окна и двери, металлические элементы) согласовывается с Госорганом по сохранению объектов культурного наследия.
Дом наместника и Цейхгауз обеспечиваются всеми необходимыми для нормального функционирования сетями и системами инженерного обеспечения в соответствии с современными требованиями, нормами и правилами: электроснабжение, наружное и внутреннее освещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, радиофикация, телефония, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система автома-тической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. При уст-ройстве сетей коммуникации предметы охраны не нарушаются, учитывается сохранение исторического облика фасадов и интерьеров.
3 корпус Цейхгауза. Проектные решения. Интерьеры. Развертки стен помещений.
3 корпус Цейхгауза. Фото. Интерьеры (современное состояние).
21

## Slide 23
2 корпус Цейхгауза. 1 этаж. Фото. Интерьеры (современное состояние).
2 корпус Цейхгауза. 1 этаж. Интерьеры. 3D-модель.
2 корпус Цейхгауза. Проектные решения. 1 этаж. Интерьеры. 3D-модель.
22

## Slide 24: Инженерная инфраструктура
Обеспечение инженерной инфраструктурой.
Здания в границах проектирования (Дом наместника и Цейхгауз) обеспечиваются необходимыми для нормального функционирования сетями и системами инженерного обеспечения, а именно: электроснабжение, наружное и внутреннее освещение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, радиофикация, телефония, система охранной сигнализации, система охранного телевидения, система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Для обеспечения хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд работников и посетителей зданий музейного комплекса в границах проектирования, проектом предусматривается устройство внутриплощадочной сети хозяйственно-противопожарного водопровода с присоединением к существующей на объекте сети водоснабжения от магистральной сети ОАО «Выборгский водоканал», проложенной в дюкере по дну Выборгского залива с материка. В Доме наместника в подвальном помещении С-В части предусматривается водомерный узел, в котором располагается водомерный узел для всех зданий острова. В соответствии с принятым источником водоснабжения, требованиями к качеству и количеству воды запроектирована совместная система водоснабжения. Хозяйственно-питьевые (с учетом горячего водоснабжения) и технологические, а так же противопожарные нужды объекта обеспечиваются системой хозяйственно-противопожарного водоснабжения.
Централизованные сети водоотведения на объекте отсутствуют. В соответствии с Техническими условиями на подключение к централизованной системе водоотведения №01-103/ВО от 25.01.2016г., отведение канализационных стоков с территории объекта (в границах проектирования) предусматривается в проектируемые сооружения канализации. Хоз-бытовые стоки от Дома Наместника и Цейхгауза отводятся в накопительную емкость. Поверхностный сток с территории в границах благоустройства отводится на проектируемые очистные сооружения ливневой канализации. Водоотведение от существующих объектов комплекса вне границ проектирования настоящим проектом не рассматривается. Накопительная емкость предусматривается из полиэтилена, типа Rodlex-S5000, комплектной поставки Polex Group, подземного заложения, и оборудуется подводящим патрубком, люком-лазом диаметром 800мм с лестницей для спуска, вентиляционным патрубком, а также датчиком уровня для подачи сигнала о заполнении на диспетчерский пункт .Сооружение устанавливается вне проездов на территории объекта. Обслуживание сооружений предполагается осуществлять передвижными транспортными средствами специализированных организаций с последующим вывозом отходов за пределы объекта в места, согласованные с надзорными органами. Расчетная частота вывоза составляет – 1 раз в 1-2 суток (ориентировочно).
Проектные решения. Сводный план инженерных сетей.
Система дождевой канализации запроектирована для отвода поверхностных сточных вод с территории объекта. Дождевые стоки с территории площадок, дорожек и участков озеленения отводятся по проектируемым водоотводным лоткам в проекти-руемую внутриплощадочную сеть ливневой канализации, и затем на сброс в прилегающий водный объект, с устройством на выпуске локальных очистных сооружений. Въезд автомобиль-ного транспорта на территорию объекта не предусматривается, возможен въезд только транспорта служб спасения и обслужи-вающей техники в экстренных случаях, поэтому ливневые стоки считаются условно-чистыми. Дождевой сток с существующей площадки размещения мусоросборников отводится в накопи-тельную емкость хоз-бытового стока.
В связи с отсутствием технической возможности присоеди-нения объектов проектирования к централизованному источнику теплоснабжения ОАО «Выборгтеплоэнерго» и невозможностью устройства на объекте локального источника теплоснабжения, проектом предусматривается для нужд отопления, горячего водо-снабжения и вентиляции использовать электрическую энергию. В Доме наместника и в Цейхгаузе в музейно-выставочных поме-щениях отопление предусматривается с помощью электрических теплых плинтусов, в остальных помещениях с помощью элек-трических радиаторов.
Вентиляционное оборудование в Доме наместника распола-гается в запотолочном пространстве, воздухозабор осуществля-ется через 2 слуховых окна с жалюзийными решетками, выброс загрязненного воздуха осуществляется через существующие ды-мовые трубы, приспособленные под вентиляционные каналы. Вентиляционное оборудование в Цейхгаузе располагается в 2-х венткамерах, расположенных в 1-м корпусе на 2-м и 3-м этажах. Воздухозабор осуществляется с кровли здания через проек-тируемые слуховые окна, выброс загрязненного воздуха осу-ществляется через проектируемые вентиляционные каналы на кровле здания, имеющие вид исторических дымовых труб.
Электроснабжение зданий и территории в границах проекти-рования осуществляется от существующих сетей электроснаб-жения с повышением расчетной нагрузки и изменением кате-гории электроснабжения. В Цейхгаузе в 1-м корпусе на 1 этаже предусматривается помещение электрощитовой с отдельным входом.
Наружное освещение в границах проектирования предусмат-ривается декоративными светильниками в стилистике замка. Декоративно художественная подсветка предусматривается по фасадам Дома наместника и Цейхгауза.
Обеспечение инженерными коммуникациями зданий в грани-цах проектирования осуществляется с учетом сохранения исто-рического облика фасадов и интерьеров.
Устройство автомобильных стоянок на территории замка в гра-ницах проектирования настоящим проектом не предусмат-ривается.
23

## Slide 25: Наружное электроснабжение и электроосвещение
Подвесной кованый фонарь (индивидуальное изготовление)
Проектные решения. Наружное электроснабжение и электроосвещение. Расположение светильников на фасаде.
Светильник светодиодный DSW10-06-NW-01(B)
Светодиодный прожектор SFG 100
Светодиодный прожектор МА 200
Проектные решения. Наружное электроснабжение и электроосвещение. План сетей.
Светодиодный прожектор СДА 70
24

## Slide 26: Проект организации строительства
Общая продолжительность реставрационных и строитель-ных работ в границах проек-тирования, с учетом демон-тажных работ (5 месяцев), а также условиями стесненности проведения работ составит 24 месяца.
Работы будут проводиться на территории действующего му-зейно-выставочного комплекса без его закрытия для посети-телей. Для обеспечения досту-па работников и посетителей к остальным музейным объек-там, строительное ограждение производится только вокруг мест проведения работ.
На строительной площадке не предусматривается проезд строительной техники.
Для грузоподъемных работ непосредственно на объектах работ используется кран типа «Пионер».
Складирование строительно-го мусора и материалов от строительных работ произво-дят на площадках, располо-женных рядом с реконстру-ируемыми зданиями. Площад-ки организуется на ж/б дорож-ных плитах. Далее на тележках отвозятся в контейнер для му-сора типа «Пухто». Контейнер размещается у подъезда к строительной площадке у мос-та.
Режим работы объекта:
летний период – 11.00-19.00;
зимний период – 10.00-18.00.
Выходной день – понедельник.
Проектные решения. Строительный генеральный план
25

## Slide 27: Технико-экономические показатели объекта капитального строительства
«Комплекс крепостных построек и сооружений на острове. Реставрация с приспособлением под музейно-выставочные функции»
по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д.1
26

## Slide 28
Согласование проектных материалов ФАР «Росрыболовство»
Согласования
Получено положительное заключение историко-культурной экспертизы научно-проектной документа-ции по сохранению объекта культурного наследия фе-дерального значения «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове» по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, о. Замковый, д. 1. Акт по результа-там государственной историко-культурной экспертизы от 19.06.2015г.
Согласование проектной документации в части сох-ранения объекта культурного наследия от Департа-мента государственной охраны, сохранения и исполь-зования объектов культурного наследия при Комитете по культуре Ленинградской области. Письмо №01-10-7356/15-0-1 от 22.12.2015г.
Согласование проектных материалов в ФАР «Росрыболовство» №2721-ВС/УО2 от 17.05.2016г.
В настоящее время проект готовится для подачи на рассмотрении в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
Положительное заключение историко-культурной экспертизы научно-проектной документации
Согласование Департамента государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия при Комитете по культуре Ленинградской области.
27

## Slide 29
Спасибо за внимание!